Мета роботи: Знайомство з пакетом, отримання основних навичок роботи у графічному редакторі схем P-CAD 2004 Schematic, засвоєння основних інструментів оформлення креслень.

Теоретичні положення, методичні вказівки: Основними елементами робочого екрана схемного редактора (рис.1) є головне меню, де зусереджені основні команди редактора, верхня і ліва інструментальні панелі, куди винесені найбільш застосовувані команди, і робоче поле, на якому розміщується схема, яка вводиться. У нижній частині екрана розташована строка підказки, куди виводяться повідомлення системи про необхідні дії користувача і строка стану, де відображаються координати курсора, тип сітки, її крок, діюча товщина ліній, назва діючої сторінки. Крім того, тут розташована кнопка запису макрокоманд і вікно вибору робочої сторінки. Вікна строки стану доступні для редагування, тобто тут можна не тільки подивитись координати курсора, але й встановити їх, вибрати або додати робочу сторінку, вибрати або додати крок сітки або товщину ліній. При виконанні деяких команд, наприклад, розміщення провідників або ліній, у правій частині строки стану виводиться довідкова інформація про режим роботи. У верхній частині екрана поряд з надписом P-CAD 2004 Schematic виводиться ім’я відкритого файла. Система P-CAD допускає роботу у двох системах вимірювання: дюймовій і метричній. По замовченню в системі у якості одиниць вимірювання встановлені mil (тисячна частина дюйма). Іноді ці одиниці вимірювання у нашій літературі називають міллідюймами. Для задання параметрів текстових написів і атрибутів на схемах в системі P-CAD використовується поняття стиля. Стилем визначається тип шрифта, розмір букв, начертання, набір символів. P-CAD підтримує два види шрифтів – TrueType Font (шрифти системи Windows) і Stroke (штрихові). У системі встановлено три види системних штрихових шрифтів – QUALITY (зглажений), BASIC (рублений) і LCOM (із засічками). Різниця між цими шрифтами показана на рис. 4. По замовченню в систему вбудовано декілька службових стиля для позначння текстових атрибутів типових елементів. У службових стилях використовується западноєврпейський набір символів. Для нанесення на креслення написів на російській або українській мові необхідно створити декілька нових стилей, які включають символи кирилиці. По замовченню в системі установлені дві ширини лінії і провідників – Thin (тонка, шириною 0,254мм) і Thick (товста, шириною 0,762мм для ліній і 0,381мм для провідників). Ці значення задовольняють вимогам російських стандартів. При необхідності список доступних ширин ліній і провідників може бути розширений. За командою основного меню Параметри/Екран у вікні Настройка екрана можна задати кольори і стилі відображення різних об’єктів схеми. Об’єкти, з яких складається схема електрична принципова в системі P-CAD, можна умовно поділити на головні, другорядні і допоміжні. До головних відносяться елементи, які утворюють рисунок схеми – компоненти, провідники, шини, порти. До другорядних можна віднести елементи оформлення схеми – лінії, тексти і поля. Допоміжні елементи необхідні для створення символів і у побудові схеми участі не приймають. Це виводи, атрибути, службові символи, точки прив'язки, дуги і кола, полігони.

Матеріально-технічне оснащення: комп’ютер IBM PC, система автоматизованого пректування друкованих плат P-CAD 2004.

Правила безпеки. Правила користування приладами та інструментами.

Ескіз, схема, фото або інша ілюстрація Рисунок 1 – Екран схемного редактора Рисунок 2 – Вікно команди Конфігурація

Підготовка устаткування до роботи Зміст та послідовність виконання завдання, вимоги до виконання операцій і прийомів роботи, режим роботи, технічні умови. Норми регулювання. Настроїти схемний редактор: Запустити редактор схем: Натисніть кнопку Пуск на панелі задач Windows. У меню задач Windows , що з’явиться послідовно вказуйте курсором пункти Програми/P-CAD 2004/ Schematic. Натисніть лівою кнопкою миші по назві редактора схем. З’явиться заставка пакета, а потім робочий екран редактора схем Schematic, показаний на рис. 1. Вибрати і установити системи одиниць вимірювання і розмірів креслення. Установити в системі метричну систему одиниць і формат креслення А4: В основному меню схемного редактора виберіть команду Параметри/Конфігурація. У вікні, яке з’явилося, Конфігурація (рис.2) в группі Одиниці в якості одиниць вимірювання оберіть міліметри (встановлений прапорець мм) . В групі Розмір робочої області встановіть прапорець Інший і задайте у полі вводу Ширина ширину аркуша рівну 210 мм, а висоту (поле вводу Висота) – рівну 297мм. Одиниці вимірювання можна не вказувати. Стан інших параметрів встановіть у відповідності до рис. 2. Натисніть кнопку ОК для фіксації уведених змін і закриття вікна установок. Таким чином, для креслення буде заданий формат А4 з вертикльним розташуванням довгої сторони і обрана для роботи метрична система одиниць. Установити параметри сітки: Для облегшення роботи всі елементи схеми на робочому полі прив’язуються до вузлів спеціальної сітки. Параметри сітки (відстань між вузлами, вид сітки, її тип) встановлюються по команді Параметри/Сітки. При цьому з’являється спеціальне вікно Параметри сіток (рис.3). У полі вводу Крок сітки введіть нове значення, рівне 2.5 мм (одиниці вимірювання можна не вказувати, якщо вони співпадають з установленими в системі) і натисніть кнопку Додати. Нове значення кроку сітки з’явиться у вікні Сітки. Аналогічним чином додайте до списку кроків сітки значення 0.1, 0.5, 1, 5 і 10 мм. Значення 2.540 мм, встановлене системою по замовченню, із списка удаліть. Для цього натисніть по ньому у списку лівою кнопкою миші і натисніть кнопку Удалити. Сітку залишіть видимою (встановлений прапорець Видима). Тип сітки встановлюється в групі Початок координат. Сітка може бути абсолютною або відносною. Абсолютна сітка має початок коодинат у лівому нижньому куті робочого поля, а відносна – у точці з координатами, вказаними в группі Відносний початок координат. Сітка на екрані може відображатись у вигляді точок або вертикальних і горизонтальних ліній. Вигляд її відображення встановлюється в групі Відображення сітки. Установіть параметри сіток у відповідності до рис. 3 і натисніть кнопку ОК для виходу із діалогу Параметри сіток. Створити нові стилі тексту: В основному меню виберіть команду Параметри/Стилі текста. З’явиться вікно Стилі текста (рис. 5). Для додання нового стиля натисніть на ній кнопку Додати. З’явиться вікно Новий стиль текста (рис. 6). У полі вводу Ім’я стиля цього вікна введіть ім’я нового стиля Text3_5_italic і натисніть кнопку ОК. У назві стиля будемо відображати висоту символів у мм (в даному випадку – 3.5 мм) і начертання (курсив). У вікні, яке з’явилося, (рис. 7) Властивості текстового стиля встановіть прапорець Дозволити шрифт TrueType і натисніть кнопку Шрифт для вибору виду шрифта. У стандартному вікні вибору шрифта Windows (рис. 8) із списку шрифтів виберіть Arial. Начертання – курсив. Розмір тут можна не встановлювати. У вікні набору символів із списку виберіть кирилицю. Натисніть кнопку ОК, щоб закрити вікно. У вікні Властивості текстового стиля (див. рис. 7) в полі вводу Розмір установіть висоту букв рівну 3.5 мм. У групі Відображення встановіть прапорець Шрифт TrueType, щоб дозволити відображення TTF-шрифтів (TrueType Font) і натисніть кнопку ОК для закінчення вводу. Упевнитись, що у вікні Стилі текста у списку стилей з’явилось ім’я нового стиля Text3_5_italic. Повторюючи пункти, наведені вище, додайте ще два нових стиля текста: Text5_italic і Text7_italic, також основаних на шрифті Arial, з розміром букв 5 і 7 мм відповідно. У вікні Стилі текста натисніть кнопку Закрити для завершення вводу нових стилей. Задати нову ширину лінії: В основному меню оберіть команду Параметри/ Поточна лінія. З’явиться вікно Поточна лінія(рис. 9). В групі Ширина встановіть прапорець Інша, а у вікні редагування наберіть нове значення ширини лінії, рівне 1.0мм. Натисніть кнопку ОК для завершення роботи. Введене значення відобразиться у вікні Товщина лінії строки стану (рис. 1). Тепер усі лінії будуть креслитись шириною 1мм. Задайте нове значення ширини лінії 0.5мм, використовуючи вікно Товщина лінії строки стану. Задання ширини провідників: Введення нового значення ширини провідників проводиться за командою Параметри/Поточний провідник. При цьому з’являється вікно Поточний провідник (рис. 10), робота з яким проводиться аналогічно роботі з вікном задання ширини ліній. Діапазон призначених для користувача значень ширини провідників визначений в системі у границях від 0 до 2.54мм. Зберегти поточний проект в якості шаблону: В основному меню оберіть команду Файл/Зберегти як. У типовому діалозі Windows зберігання файла під новим іменем на одному із доступних дисків створіть структуру папок, аналогічну зображеній нижче. Збережіть поточний проект в папку Шаблони під іменем Schematic_Settings. Створити кутовий штамп креслення і форматки: Початок роботи з проектом: Проведіть настройку редактора схем: Використовуючи команду Файл/Відкрити, завантажте з папки Шаблони файл настройок схемного редактора Schematic_Settings.sch. Одразу ж збережіть новий проект в папку Шаблони під ім’ям Штамп_аркуш1. Це необхідно зробити, щоб випадково не зіпсувати файл настройок. Установіть тип і шаг сітки і оберіть ширину ліній: В основному меню оберіть команду Розташування/Лінія. Установіть відносну сітку з початком координат в точці (20, 5) і кроком сітки 5 мм (рис. 11). В якості поточної оберіть суцільну товсту (основну) лінію Thick. Натискаючи на клавішу з латинською літерою <O>, установіть режим ортогонального малювання ліній. Поточний режим малювання відображається у правій частині строки стану. Там повинний з’явитись напис Ortho=90 (рис. 12). Створення графіки кутового штампа креслення: Намалюйте зовнішню рамку основного напису (штампу): Натисніть на основній клавіатурі клавішу з літерою <J> для переміщення у вікно задання координати Х курсора. Встановіть там значення 0 (нуль). Натисніть клавішу <Tab> для переходу у вікно задання коориднати Y курсора. Встановіть там значення 0 (нуль). Натисніть клавішу <Enter> для переміщення курсора в точку із заданими координатами. Натисніть клавішу з літерою <J> для переміщення у вікно задання координат курсора, встановіть нові координати у відповідності до другої строки табл. 1. Використовуйте клавішу <Tab> для переходу між окнами координат X і Y і клавішу <Enter> для закінчення вводу значень. Повторіть попередні пункти для строк 3-5 табл. 1. Натисніть клавішу <Esc> для «обриву» лінії, яка вводиться. Намалюйте вертикальну лінію, використовуючи для задання координат маніпулятор «миша»: Перемістить курсор в точку з координатами (65,0) і клацніть лівою кнопкою миші. Перемістить курсор в точку з координатами (65,55) і знову клацніть лівою кнопкою миші. Натисніть праву кнопку миші для «обриву» лінії, яка вводиться. На рис. 13 на введену лінію вказує курсор. Намалюйте інші основні лінії штампу: Відзначаючи клацанням лівої кнопки миші початок і кінець ліній, додайте в основний напис бракуючі основні лінії кутового штампу. Для справки використовуйте рис. 13, де числами у звичайному розташуванні позначені розміри комірок по горизонталі, а числами, повернутими на 90 градусів, - по вертикалі. Для введення деяких ліній знадобиться змінити крок сітки, зробивши його рівним 1 мм. Створіть масив ліній: Змініть товщину лінії, вибравши у списку відповідного вікна (рис. 12) значення Thin (Тонка) з товщиною 0.254 мм. Накресліть горизотальну лінію з координатами початку (0, 5) і кінця (65, 5). Перейдіть у режим вибору об’єктів по команді меню Правка/Вибір. Клікніть по створеній лінії лівою кнопкою. Вона при цьому виділиться кольором, і у неї з’являться невеликі чорні квадрати. Виберіть в основному меню команду Правка/Копіювати в масив У вікні, яке з’явиться Копіювання у масив установіть кількість стовпчиків рівну 1, кількість строк рівну 10 і відстань між строками - 5 мм. Відстань між стовпчиками можна не змінювати. Натисніть кнопку ОК для завершення команди. Повинний з’явитись стовпчик із тонких ліній. Намалюйте тонкі лінії у графі «Літера». Збережіть проект у папці Шаблони під попереднім іменем Штамп_аркуш1. Створення текстових написів: Розташуйте текстовий напис у графі «Розробив». Установіть крок сітки 0.5 мм. Оберіть в меню команду Розташувати/Текст. Укажіть курсором місце розташування тексту (рис. 14) і клацніть лівою кнопкою миші. У вікні Розташування тексту натисніть кнопку Більше для додання інструментів установки параметрів тексту (рис. 15). при заповненні штампу використовувати шрифт Arial (курсив) наступних розмірів: Основний шрифт в рамці розмір – 11 Напис Title – розмір 14 Напис Date, Curent Date, Curent Time – розмір 8 Напис Drawing Number - розмір 28 (жирний курсив). Установіть точку прив’язки тексту зліва у центрі. Для цього в группі кнопок Прив'язка оберіть ліву середню кнопку. У вікні вводу тексту наберіть Розроб. і натисніть кнопку ОК. Розташуйте копії тексту у відповідних графах штампу: Перейдіть у режим вибору елементів (кнопка на системній панелі). Клацніть по введеному раніше тексту спочатку лівою кнопкою миші для його виділення, а потім правою кнопкою миші для активації випадаючого меню. У меню, яке з’явиться оберіть команду Копіювати. Натисніть поєднання клавіш <Ctrl>+<V> для вставки елементу із буфера. Укажіть бажане розташування лівого нижнього кута нового фрагменту текста і клацніть лівою кнопкою миші. На цьому етапі не намагайтесь точно розташувати текст у потрібному місці. Його місцезнаходження може бути скоректовано надалі. Повторіть останні два пункти для всіх текстових граф, показаних на рис. 14. У результаті у всіх цих графах повинний з’явитись однаковий текст – Розроб. Змініть зміст тексту у графах: Клацніть по текстовому елементу, зміст якого ви бажаєте змінити, спочатку лівою кнопкою миші для його виділення, а потім правою кнопкою миші для активації випадаючого меню. У меню, яке з’явиться оберіть команду Властивості. У вікні Властивості тексту наберіть потрібний текст (користуйтесь рис. 14). Перемістіть текстові написи у графах, користуючись рис. 14: Для зміни місця розташування тексту клацніть по ньому лівою кнопкою миші. Вказуючи виділений елемент курсором, натисніть ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, переміщуйте елемент за точку прив’язки у потрібне місце. Вирівняйте написи по вертикалі по центру граф. У першому стовпці всі написи вирівнюйте також по лівому краю. Активно використовуйте клавіши <+> і <-> для зміни масштабу зображення. Збережіть файл на диску. Розмістіть поля у штампі креслення, користуючись рис. 16 і табл. 2: Установіть крок сітки 0.5 мм. Виберіть команду Розміщення/Поле виберіть із списку потрібне поле (наприклад, Author) і клацніть лівою кнопкою миші в потрібному місці штампу. Заповніть поля їх значеннями, для цього виберіть команду Файл/Інформація про проект (вкладка Поля), у вікні Інформація про проект (рис. 17), що з'явилося, введіть значення полів, необхідних для створюваної вами форматки. Наприклад, щоб ввести ваше прізвище в поле Author натисніть Властивості і заповніть відповідну область. Заповніть значення децимального номера за наступним форматом: 29.НР.НВ.НА.ВД Де: 29 – код дисципліни; НР – номер роботи (наприклад, 01); НВ – номер варіанту (наприклад, 16); НА – номер аркуша (наприклад, 02); ВД – вид документу: ПЗ – пояснювальна записка; ПЕ – перелік елементів; Е1 – структурна схема; Е3 – принципова електрична схема; Е2 – функціональна схема; Е4 – монтажна схема. Збережіть файл на диску з попереднім іменем Штамп_аркуш1. Створіть штамп для другого і наступних аркушів схеми, користуючись рис.18 і збережіть його під іменем Штамп_аркуш2. Створити форматку для креслення формату А3 з горизонтальним розташуванням довгої сторони (розмір 420Х297): Настройте систему для роботи: Завантажте з папки Шаблони файл настройок схемного редактора Schematic_Settings.sch. Збережіть новий проект у папку Форматки під іменем А3Г_аркуш1. Виконайте команду Параметри/Конфігурація і в групі Розмір робочої області клацніть по кнопці А3. Установіть крок сітки 5 мм і абсолютну (Abs) сітку. Намалюйте границі робочого поля креслення: Увійдіть в команду малювання ліній (кнопка на інструментальній панелі). Установіть товщину лінії 0.762 мм (Thick). Використовуючи клавішу <J> для переміщення у вікна задання координат курсора, клавішу <Tab> для переходу між вікнами і клавішу <Enter> для закінчення вводу, послідовно введіть координати, показані у табл. 3. Натисніть клавішу <Esc> для «обриву» лінії. Намалюйте рамку для верхнього децимального номеру: Використовуючи дані табл. 4, так само намалюйте рамку у лівому верхньому куті креслення (рис. 19). ЇЇ розміри 70Х14 мм. Натисніть клавішу <Esc> для «обриву» лінії. Перейдіть у режим вибору об’єктів (натиснута кнопка ). Збережіть створену заготовку (Файл/Зберігти). Скопіюйте штамп першого аркуша в буфер обміну: Завантажте у редактор файл Штамп_аркуш1.sch, не закриваючи попередній проект. У проекті Штамп_аркуш1 установіть крок сітки 5 мм. Увійдіть в меню Правка/Вибрати все. Видєлені елементи креслення будуть мати жовтий колір і обмежуватись пунктирним прямокутником. Клацніть всередині цього прямокутника правою кнопкою миші і оберіть в меню пункт Точка прив’язки. Помістіть курсор у правому нижньому куті штампу і клацніть лівою кнопкою миші. Тут з’явиться точка буксування об’єкту. Використовуючи команду Правка/Копіювати, скопіюйте видєлені об’єкти у буфер обміну Windows. Завершіть створення форматки першого аркуша: Використовуючи меню Вікно редактора схем, перейдіть в проект А3Г_аркуш1. Активізуйте команду Правка/Вставити/Із буфера. Натисніть ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, перемістіть курсор у точку з координатами (415, 5). За курсором повинний переміщуватись пунктирний прямокутник з елементами, які копіюються. Відпустіть ліву кнопку миші. Клацніть лівою кнопкою миші на вільному полі для скидання виділення об’єктів. Збережіть проект в папку Форматки з іменем "А3Г_аркуш1.ttl". При зберіганні ім’я файла разом із розширенням обов’язково повинне бути взяте у лапки. Це необхідно тому, що за замовченням схемний файл записується з розширенням sch, у той час як файли форматок повинні мати розширення ttl. Нова форматка готова. Створіть форматку для другого і наступних аркушів: Відмініть вставку штампу першого листа в проекті А3Г_аркуш1. Закрийте проект Штамп_аркуш1 і відкрийте проект Штамп_аркуш2. Використовуючи методику, описану раніше, створіть форматку для другого аркуша креслень А3. Створену форматку збережіть у файл "А3Г_аркуш2.ttl". Створіть форматки для креслень А4 (перший і другий аркуші), використовуючи таблицю 5 для викреслювання зовнішніх рамок формату А4 для абсолютної сітки. Оскільки ЄСКД допускає тільки книжну орієнтацію для цього формату, збережіть створені форматки з іменами А4_аркуш1.ttl і А4_аркуш2.ttl. Створіть на першому листі формату А4 титульний лист для майбутнього звіту. Створити на аркуші формату А4 шаблон для переліку елементів(рис. 20 а,б). Підключення форматки креслення до проекту: Використайте нові форматки для оформлення креслення: Завантажте із папки Шаблони файл настройок схемного редактора Schematic_Settings.sch. Зберефіть новий проект у папку Проекти під іменем Пробний проект. Активізуйте команду Параметри/Конфігурація і в групі Оформлення аркушів вікна Конфігурація натисніть кнопку Правка форматки. У вікні, яке з’явилося, Настройка аркушів (рис. 21) на вкладці Форматка натисніть кнопку Вибрати. За допомогою стандартного діалогу Windows знайдіть і відкрийте на диску файл А4_аркуш1.ttl. У вікні Настройка аркушів натисніть спочатку кнопку Применить для фіксації внесених змін, а потім кнопку Закрити. Закрийте вікно Конфігурація. На робочому полі повинна з’явитись форматка креслення (рис. 22). Заповніть основний напис креслення даними проекту.

| Таблиця, графік або наслідки вимірювань, досліджень, випробувань та їх результати Крок Координата Х Координата Y 1 0 0 2 0 55 3 185 55 4 185 0 5 0 0 Назва поля Коментар Approved By Схвалив (графа Затвердив) Author Автор (графа Розробив) Checked By Перевірив (графа Перевірив) Company Name Назва компанії Current Date Поточна дата Curreent Time Поточний час Date Дата Drawing Number Номер креслення (Децимальний номер) Drawn By Креслив Engineer Інженер (графа Технологічний контроль) Filename Ім'я файлу Modified Date Дата зміни Note Замітки Number Of Sheets Кількість аркушів (графа Аркушів) Revision Версія Revision Note Замітки до версії Sheet Name Ім’я аркуша Sheet Number Номер аркуша (графа Аркуш) Time Час Title Назва проекту Крок Координата Х Координата Y 1 20 5 2 20 292 3 415 292 4 415 5 5 20 5 Крок Координата Х Координата Y 1 20 278 2 90 278 3 90 292 Крок Координата Х Координата Y 1 20 5 2 20 292 3 205 292 4 205 5 5 20 5 Висновки: |
| --- |
| Після виконання завдання студент повинен: Знати: Призначення програми P-CAD Schematic. Області і елементи вікна пакета P-CAD Schematic. | Вміти: Задавати формат аркуша і вибирати одиниці розмірності. Працювати з форматкою (призначення, загрузка). Задавати крок сітки. Настроювати дисплей (задання кольору об’єктів, точок перетинання провідників і з’єднання шин). Задавати шрифт повідомлень. Працювати з графічними примитивами (лінія, дуга, замкнена лінія). Працювати з текстом. Працювати з полями. |
| Завдання додому та особливі вказівки: Дати відповіді на контрольні запитання: Поясніть призначення програми P-CAD Schematic. Поясніть призначення кнопок на панелі інструментів. Поясніь призначення полів у нижній частині екрану. |

# Text boxes

У вікні Товщина лінії строки стану поточне значення ширини лінії не тільки відобажається або обирається із списка, який розкривається при натисканні на кнопку у првій частині вікна, тут можна також задавати нові значення ширини лінії, не визиваючи панель Поточна лінія. Для чого необхідно в цьому вікні набрати нове значення і натистути клавішу <Enter>.

Рисунок 10 – ширина провідника

Створюючи нові стилі текста треба пам’ятати, що в стилі зберігається не сам шрифт, а тільки посилання на нього. Тому при переносі проекта на інший комп’ютер, на якому використовуваний шрифт не встановлений, створений стиль текста руйнується.

Рисунок 7 – Установка параметрів  стиля текста

Рисунок 8 – Вибір шрифта

Рисунок 6 – Додавання нового стиля текста

Рисунок 4 – Стилі текстів

Рисунок 5 – Установка стилей текста

Параметри сітки не зберігаються при переході до нового проекту навіть в одному сеансі роботи.

При створенні схеми оперативний перехід від відносної сітки до абсолютної відбувається при натисканні на клавішу <A>.

Установка прапорців А4-А0 в группі Розмір робочої області призведе до установки європейського формату, а прапорців A, B, C, D, E – американського формату креслення з горизонтальним розташуванням довгої сторони.

Рисунок 3 – Установка параметрів сітки

Рисунок 9 – Задання нового значення ширини лінії

Шаблони

Форматки

Бібліотеки

Проекти

D:\Файли P-CAD\

Рисунок 11 – Установка параметрів сітки

Рисунок 12 – Установка поточної ширини лінії

Рисунок 13 – Основні лінії у штампі креслення

Рисунок 17 – Список полів проекту

Рисунок 19 – Рамка для верхнього децимального номеру

Рисунок 15 – Установка пар. тексту

Рисунок 16 – Розміщення полів у комірках основного напису

Рисунок 6 – Розміщення полів у комірках основного напису

Рисунок 18 – Штамп для другого і наступних аркушів схеми

Рисунок 14 – Штамп з текстовими написами

Рисунок 22 – Результат підключення форматки А4

Рисунок 21 – Вікно Настройка аркушів

Рисунок 20, б – Зразок таблиці для переліку елементів

Рисунок 20, а – Зразок штампу для переліку елементів

Таблиця 2 – Системні поля

Таблиця 1 – Зовнішня рамка штампу

Таблиця 2 – Системні поля

Таблиця 3 – Зовнішня рамка формату А3

Таблиця 4 – Рамка для верхнього децимального номеру

Таблиця 5 – Зовнішня рамка формату А4